## Slide 1: 数字逻辑设计实验
董亚波
dongyb@zju.edu.cn
实验2、基本开关电路

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握逻辑开关电路的基本结构
掌握二极管导通和截止的概念
用二极管、三极管构成简单逻辑门电路
掌握最简单的逻辑门电路构成

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  数字万用表 1只
  电路设计实验箱 1台
实验材料
  二极管IN4001 3只
  三极管9013 1只
  发光二极管 1只
  电阻
    10KΩ 5只
    5.1KΩ 3只
    47KΩ 2只

## Slide 5: 实验任务
用二极管实现正逻辑与门，并测量输入输出电压参数，分析其逻辑功能
用二极管实现正逻辑或门，并测量输入输出电压参数，分析其逻辑功能
用三极管反向特性实现正逻辑非门，测量输入输出电压参数，分析其逻辑功能
采用前面的与门和非门实现与非门，测量输入输出电压参数，分析其逻辑功能

## Slide 6: 实验原理
1.1.1 本征半导体
纯净的具有晶体结构的半导体
导体：自然界中很容易导电的物质称为导体，金属一般都是导体。
绝缘体：有的物质几乎不导电，称为绝缘体，如橡皮、陶瓷、塑料和石英。
半导体：另有一类物质的导电特性处于导体和绝缘体之间，称为半导体，如锗、硅、砷化镓和一些硫化物、氧化物等。
一、导体、半导体和绝缘体

## Slide 7: 实验原理
半导体的导电机理不同于其它物质，所以它具有不同于其它物质的特点。
例如：
当受外界热和光的作用时，
它的导电能力明显变化。
往纯净的半导体中掺入某些杂质，会使它的导电能力明显改变。
光敏器件
二极管

## Slide 8: 实验原理
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
完全纯净的、不含其他杂质且具有晶体结构的半导体称为本征半导体
将硅或锗材料提纯便形成单晶体，它的原子结构为共价键结构。
价电子
共价键
图 1.1.1 本征半导体结构示意图
二、本征半导体的晶体结构
当温度 T = 0 K 时，半导体不导电，如同绝缘体。

## Slide 9: 实验原理
1.1.2 杂质半导体
杂质半导体有两种
N 型半导体
P 型半导体
一、 N 型半导体(Negative)
在硅或锗的晶体中掺入少量的 5 价杂质元素，如 磷、锑、砷等，即构成 N 型半导体(或称电子型 半导体)。
常用的 5 价杂质元素有磷、锑、砷等。

## Slide 10: 实验原理
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+5
自由电子
施主原子
图 1.1.3 N 型半导体
1.1.2 杂质半导体
电子浓度多于空穴浓度，即 n >> p。电子为多数载流子，空穴为少数载流子。
5 价杂质原子称为施主原子。

## Slide 11: 实验原理
二、 P 型半导体
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
在硅或锗的晶体中掺入少量的 3 价杂质元素，如硼、镓、铟等，即构成 P 型半导体。
+3
空穴浓度多于电子浓度，即 p >> n。空穴为多数载流子，电子为少数载流子。
3 价杂质原子称为受主原子。
受主原子
空穴
图 1.1.4 P 型半导体

## Slide 12: 实验原理
在一块半导体单晶上一侧掺杂成为 P 型半导体，另一侧掺杂成为 N 型半导体，两个区域的交界处就形成了一个特殊的薄层，称为 PN 结。
P
N
PN结
图 PN 结的形成
一、PN 结的形成
1.1.3 PN结

## Slide 13: 实验原理
二、 PN 结的单向导电性
1. PN结 外加正向电压时处于导通状态
又称正向偏置，简称正偏。
外电场方向
内电场方向
耗尽层
V
R
I
空间电荷区变窄，有利于扩散运动，电路中有较大的正向电流。
图 1.1.6
P
N

## Slide 14: 实验原理
二、 PN 结的单向导电性
耗尽层
图 1.1.7 PN 结加反相电压时截止
反向电流又称反向饱和电流。对温度十分敏感，
随着温度升高， IS 将急剧增大。
P
N
外电场方向
内电场方向
V
R
IS

## Slide 15: 实验原理
三、PN结的伏安特性
i = f (u )之间的关系曲线。
60
40
20
– 0.002
– 0.004
0
0.5
1.0
–25
–50
i/ mA
u / V
正向特性
死区电压
击穿电压
U(BR)
反向特性
图 1.1.10 PN结的伏安特性

## Slide 16: 实验原理
1.3 三极管
又称半导体三极管、晶体三极管，或简称晶体管。
(Bipolar Junction Transistor)
三极管的外形如下图所示。
三极管有两种类型：NPN 型和 PNP 型。
主要以 NPN 型为例进行讨论。
图 1.3.1 三极管的外形
X：低频小功率管
D：低频大功率管
G：高频小功率管
A：高频大功率管

## Slide 17: 实验原理
1.3.1 晶体管的结构及类型
图 1.3.1 三极管结构示意图和符号 a）NPN 型
e
c
b
符号
集电区
集电结
基区
发射结
发射区
集电极 c
基极 b
发射极 e
N
N
P

## Slide 18: 实验原理
1.3.1 晶体管的结构及类型
集电区
集电结
基区
发射结
发射区
集电极 c
发射极 e
基极 b
c
b
e
符号
N
N
P
P
N
图 1.3.1 三极管结构示意图和符号 (b)PNP 型

## Slide 19: 实验原理
1.3.2 晶体管的电流放大作用
以 NPN 型三极管为例讨论
c
N
N
P
e
b
b
e
c
表面看
三极管若实现放大，必须从三极管内部结构和外部所加电源的极性来保证。

## Slide 20: 实验原理
1.3.2 晶体管的电流放大作用
实验
+
-
b
c
e
共射极放大电路
UBB
UCC
uBE
iC
iB
+
-
uCE
iE
iB 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
iC <0.001 0.70 1.50 2.30 3.10 3.95
iE <0.001 0.72 1.54 2.36 3.18 4.05
表1-1 电流单位：mA
iC=βiB
如果iB进一步加大会怎么样？

## Slide 21: 实验原理
1.3.2 晶体管的电流放大作用

## Slide 22: 二极管构成“与”门电路
当 A,B,C 只要有一个接地时，对应的二极管正向导通，输出F为低电平
A | B | C | F
L | L | L | L
L | L | H | L
L | H | L | L
L | H | H | L
H | L | L | L
H | L | H | L
H | H | L | L
H | H | H | H

## Slide 23: 二极管构成“与”门电路
当输入 A,B,C 都是高电平时，所有二极管均截止，输出F 为高电平，逻辑关系如下表
A | B | C | F
L | L | L | L
L | L | H | L
L | H | L | L
L | H | H | L
H | L | L | L
H | L | H | L
H | H | L | L
H | H | H | H

## Slide 24: 二极管构成“与”门电路
按正逻辑将表中电平H和L分别替换成逻辑值1和0，得 F 与 A,B,C 的关系为 F =ABC
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 25: 二极管构成“或”门电路
A | B | C | F
L | L | L | L
L | L | H | H
L | H | L | H
L | H | H | H
H | L | L | H
H | L | H | H
H | H | L | H
H | H | H | H
当输入A,B,C 都接地时，输出F 为低电平；只要A,B,C 中有一个接高电平，输出F就为高电平

## Slide 26: 二极管构成“或”门电路
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
输入输出逻辑关系如下表，按正逻辑原则，可得输出F 与A,B,C 的逻辑关系为 F=A+B+C

## Slide 27: 三极管组成“非”门电路
A | F
L | H
H | L
当A点接高电平时，IB 较大， IC 很大，三极管T1处于饱和状态，VCE ≈ 0.3V，输出F 为低电平
当A点接低电平时，IB = 0，IC 很小，RC上几乎没有电压，三极管T1处于截止状态，输出F 电压接近VCC ，为高电平
IB
IC

## Slide 28: 二极管和三极管组成“与非”门电路
A | B | C | F
L | L | L | H
L | L | H | H
L | H | L | H
L | H | H | H
H | L | L | H
H | L | H | H
H | H | L | H
H | H | H | L
将与门和非门按下图连接，构成与非门

## Slide 29: 二极管和三极管组成“与非”门电路
A | B | C | F
L | L | L | H
L | L | H | H
L | H | L | H
L | H | H | H
H | L | L | H
H | L | H | H
H | H | L | H
H | H | H | L
当输入A,B,C 均接高电平时，F1为高电平，三极管 T1 进入饱和导通状态，输出F为低电平。否则F输出高电平。输入A,B,C 和输出F 的电平关系如右表

## Slide 30: 二极管和三极管组成“与非”门电路
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
将表中输入输出按正逻辑代入1和0，可得F 与A,B,C 的逻辑关系是“与非”：F = ABC

## Slide 31: 实验内容与测试步骤
在实验箱中，用二极管、三极管及电阻等分别构成如下电路并测试，同时记录有关数据。
用二极管实现正逻辑“与门”
用二极管实现正逻辑“或门”
三极管极性测量
用三极管实现正逻辑“非门”
用晶体管实现正逻辑“与非门”

## Slide 32: 用二极管实现正逻辑“与门”
根据右图在实验箱中通过导线连接电路，检查二极管、电源电压和极性、电阻值等是否连接正确
Vcc接实验箱中+5V直流电源。
输入高低电平通过开关S1～S6产生。输入A,B的不同电平组合，用万用表或实验箱中的直流电压表测量A,B及对应输出F 的电压值。最后判断逻辑关系是否满足 F = A B
VA/V | VB/V | VF/V | F 逻辑值
S1—S6

## Slide 33: 产生高低电平
生产高低电平的电路图，如下图红框内所示，已经在实验箱的拨动开关内部接好。拨动开关对应的插孔S1～S6，能直接用作A、B输入端，产生高电平和低电平。
S1—S6

## Slide 34: 用二极管实现正逻辑“或门”
根据右图在实验箱中连接电路，检查二极管、电源电压和极性、电阻值等是否连接正确
输入高低电平通过开关S1～S6产生。输入A,B的不同电平组合，用万用表或实验箱中的直流电压表测量输入A,B及对应输出F 的电压值。最后判断逻辑值是否满足
F = A + B
VA/V | VB/V | VF/V | F 逻辑值

## Slide 35: 三极管极性测量
将万用表功能量程开关置于 “ ”位置，用红黑表笔判断被测三极管是PNP还是NPN型，确定基极b
将万用表功能量程置于“hFE”位置，把三极管插入面板上三极管测试插座，基极b要插对，集电极c和发射极e随便插
从显示屏上读取hFE近似值，若该值较大（约100），说明三级管c,e极与插座上的c,e极对应；若该值很小，说明这时的三极管c,e极插反，应把c,e极对调后再读取hFE值

## Slide 36: 用三极管实现正逻辑“非门”
VA / V | VF / V | F 逻辑值
根据右图在实验箱上连好电路，检查三极管及电源极性、电阻值是否等是否连接正确。
将+5V直流电源接入VCC端
输入A 端的高、低电平用开关S1～S6产生。 测量A 和输出端F对应的电压值，填入右表。
判断逻辑关系是否满足 F = A
S1-S6

## Slide 37: 用晶体管实现正逻辑“与非门”
在实验箱上连好电路，检查二极管、三极管及电源极性、电阻值等是否正确。
将 +5V 直流电源接入 VCC
输入 A,B 端的高、低电平用开关S1～S6产生。测量A,B及输出端F 对应的电压值，填入右表。
判断逻辑关系是否满足 F =AB
VA / V | VB / V | VF / V | F 逻辑值
S1-S6

## Slide 38: S1～S6开关图
高低电平产生通过开关S1～S6。
开关向上拨高电平,开关向下拨低电平.
高低电平通过S1～S6插孔输出.

## Slide 39: S1～S6开关内部接线图
生产高低电平的电路图，实验板内部接好的，不需要自己接线，通过拨位开关，插孔S1～S6能直接输出高电平和低电平。

## Slide 40: 元器件在实验板上有标记
三极管插座，要插入三极管才能工作！
电阻
接地
+5V
二极管
S1～S6
电阻

## Slide 41
Thank You !