## Slide 1: 数字逻辑设计实验
董亚波
dongyb@zju.edu.cn
实验9、锁存器与触发器基本原理

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握锁存器与触发器构成的条件和工作原理
掌握锁存器与触发器的区别
掌握基本SR锁存器、门控SR锁存器、D锁存器、SR触发器、D触发器的基本功能
掌握基本SR锁存器、门控SR锁存器、D锁存器、SR触发器存在的时序问题

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx Vivado和Digital的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
实现基本锁存器，验证功能和存在的时序问题
实现门控SR锁存器，并验证功能和存在的时序问题
实现D锁存器，并验证功能和存在的时序问题
实现SR主从触发器，并验证功能和存在的时序问题
实现D触发器，并验证功能

## Slide 6: 实验原理
构成锁存器的充分条件
  能长期保持给定的某个稳定状态
  有两个稳定状态：0、1
  在一定条件下能随时改变逻辑状态，即：置1或置0
最基本的锁存器有：SR锁存器、D锁存器
锁存器有两个稳定状态，又称双稳态电路

## Slide 7: SR锁存器
将两个具有2输入端的反向逻辑器件的输出与输入端交叉连起来，另一个输入端作为外部信息输出端，就构成最简单的SR锁存器
R S | Q Q | 说明
0 0 | Q Q | 保持
0 1 | 1 0 | 置1
1 0 | 0 1 | 置0
1 1 | 0 0 | 未定义

## Slide 8: 锁存器
R S | Q Q | 说明
0 0 | 1 1 | 未定义
0 1 | 0 1 | 置0
1 0 | 1 1 | 置1
1 1 | Q Q | 保持

## Slide 9: 锁存器仿真
R=1;S=1; #50;
R=1;S=0; #50;
R=1;S=1; #50;
R=0;S=1; #50;
R=1;S=1; #50;
R=0;S=0; #50;
R=1;S=1; #50;
要仿真出锁存器的未定义状态
在Digital中画原理图，导出verilog文件后在Vivado中仿真

## Slide 10: 门控SR锁存器
C R S | Q Q | 说明
0×× | Q Q | 保持
1 0 0 | Q Q | 保持
1 0 1 | 1 0 | 置1
1 1 0 | 0 1 | 置0
1 1 1 | 1 1 | 未定义
锁存器

## Slide 11: 门控SR锁存器仿真
要仿真出锁存器的未定义状态

## Slide 12: D锁存器
基本SR锁存器缺点：存在不确定状态
解决方法：消除不确定状态
只需1个数据输入端 D
输出端Q等于输入端D
采用电平控制 C
C D | Q Q | 说明
0 × | Q Q | 保持
1 0 | 0 1 | 置0
1 1 | 1 0 | 置1

## Slide 13: D锁存器仿真

## Slide 14: 锁存器的空翻现象
D锁存器的缺点：存在空翻现象——如果D锁存器直接用在时序电路中作为状态存储元件，当使能控制信号有效时，会导致该元件内部的状态值随时多次改变，而不是保持所需的原始状态值
解决方法：消除空翻现象，使每次触发仅使锁存器的内部状态仅改变一次
如何搭建电路，在仿真时验证锁存器的空翻现象？

## Slide 15: 锁存器的空翻现象
参考的空翻现象测试电路图，在EN为1时观察Vivado仿真行为

## Slide 16: 触发器
触发器
主从触发器
边沿触发器
利用直流反馈原理（维持阻塞）
利用内部电路延迟时间不同
用两个锁存器，主锁存器在脉冲控制下接收输入数据，从锁存器在脉冲结束后改变并保持状态。
利用时钟上升沿或下降沿变换状态，其他时间保持状态
常见的触发器有：主从SR触发器、D触发器、JK触发器、T触发器
触发：外部输入使锁存器状态改变的瞬间状态
触发器：在锁存器的基础上使每次触发仅使状态改变一次的锁存电路（双稳态）

## Slide 17: SR主从触发器
C
S
R
Q
Q
C
R
Q
Q
C
S
R
Q
S
Q
由两个钟控S-R锁存器串联构成，第二个锁存器的时钟通过反相器取反
当C=1时，输入信号进入第一个锁存器（主锁存器）
当C=0时，第二个锁存器（从锁存器）改变输出
从输入到输出的通路被不同的时钟信号值(C = 1 和 C = 0)所断开

## Slide 18: SR主从触发器仿真
是否能够验证一次性采样问题？
如果不能，如何设计仿真输入？
要求验证主从触发器存在的一次性采样问题！

## Slide 19: 正边沿维持阻塞型D触发器
异步控制 |  | 上升沿触发 |  |  | 
R | S | CP | D | Q | Q
0 | 1 | × | × | 0 | 1
1 | 0 | × | × | 1 | 0
1 | 1 | ↑ | 0 | 0 | 1
1 | 1 | ↑ | 1 | 1 | 0

## Slide 20: D触发器仿真示例

## Slide 21
Thank You !