## Slide 1: 数字逻辑设计实验
董亚波
dongyb@zju.edu.cn
实验12、移位寄存器设计与应用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握支持并行输入的移位寄存器的工作原理
掌握支持并行输入的移位寄存器的设计方法

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx Vivado和Digital的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：设计8位带并行输入的左移移位寄存器
任务2：设计主板16位LED灯驱动模块
任务3：设计主板8位数码管驱动模块

## Slide 6: 实验原理
移位寄存器
带并行输入的移位寄存器
并行－串行转换器

## Slide 7: 移位寄存器
每来一个时钟脉冲，寄存器中的数据按顺序向左或向右移动一位
  必须采用主从触发器或边沿触发器
  不能采用锁存器
数据移动方式：左移、右移、循环移位
数据输入输出方式
  串行输入，串行输出
  串行输入，并行输出
  并行输入，串行输出

## Slide 8: 串行输入右移移位寄存器
使用D触发器构成串行输入的左移移位寄存器

## Slide 9: 循环左移移位寄存器

## Slide 10: 带并行输入的左移移位寄存器
数据输入方式：串行输入、并行输入

## Slide 11: 带并行输入的8位左移移位寄存器
module shift_reg8b(
input wire clk, S_L, s_in,
input wire [7:0] p_in,
output wire [7:0] Q);
FD……
OR2……
AND2……
AND2……
INV……
endmodule
根据前面的原理图自行设计完成

## Slide 12: 接口说明：实验板16位LED灯
实验板上，采用2个8位移位寄存器74LV164A构成16位串行左移移位寄存器，寄存器的并行输出控制16个LED灯LED0-LED15
LED_CLK：16位LED灯模块的时钟，上升沿触发移位
LED_CLR：清零，使所有LED亮，低电平有效
LED_DO：串行移位数据输入，0使LED亮
LED_EN：LED模块总控开关，1为使能
用LED_CLK和LED_DO按顺序LED15，LED14，……，LED1，LED0串行移入16位数据
移位方向
LED_CLK LED_CLR LED_DT
LED_EN

## Slide 13: 接口说明：实验板16位LED灯
LED_CLK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 
LED_DO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 
LED_CLK：提供16个时钟
LED_DO：把需要显示的16位二进制数num[15:0]求反左移输出
串行数据发送完毕后要停止时钟，如何实现？
移位方向

## Slide 14: 接口说明：实验板16位LED灯
16位LED灯模块的电路原理
实验板的电路图
8位移位寄存器芯片74LV164A

## Slide 15: 接口说明：实验板16位LED灯
8位串行右移移位寄存器芯片74LV164A ，可以实现串-并转换

## Slide 16: 引脚约束：实验板16位LED灯
LED_CLK: PACKAGE_PIN = N26, IOSTANDARD = LVCMOS33; LED_CLR: PACKAGE_PIN = N24, IOSTANDARD = LVCMOS33;
LED_DO: PACKAGE_PIN = M26, IOSTANDARD = LVCMOS33;
LED_EN: PACKAGE_PIN = P18, IOSTANDARD = LVCMOS33;

## Slide 17: 接口说明：实验板16位LED灯
采用Verilog语言设计16位LED驱动模块，模块里实现16位并行-串行转换模块，将需要显示的16位二进制数num[15:0]求反串行左移输出到实验板上的16位LED灯模块，控制各位LED的亮暗
串行数据发送完毕后要停止时钟，如何实现？

## Slide 18: 并行－串行转换器设计关键
将需要显示的16位二进制数num[15:0]从LED_DO引脚左移输出到16位LED灯模块
同时在LED_CLK引脚上提供16个周期的时钟
16位数据移位完成后要停止时钟，避免把之前的数据移出16位LED灯模块
采用门控时钟方式给LED_CLK提供时钟：
  assign LED_CLK = clk | finish
  finish为转换结束标志，为1表示转换结束
如何产生finish？
  计数+比较的方式，硬件实现成本非常高
  是否可以在移位的同时产生finish信号？

## Slide 19: 8位并行－串行转换器（1）
start启动信号拉高以后，产生一个时钟周期宽度的并行加载信号，加载并行输入D0-D7，然后启动左移串行输出，等D0输出后自动停止移位操作
finish输出为0表示当前正在进行左移，为1表示移位停止

## Slide 20: 8位并行－串行转换器（2）
没有启动命令时
0
1
移位寄存器处于左移状态，将“1”左移移入，等到Q [8:0]全为1后finish输出1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 21: 8位并行－串行转换器（3）
有启动命令时,S_L为一个周期的正脉冲。
1
1
在S_L端为逻辑1时，移位寄存器并行输入，加载的数据里P0为0，使得Q0为0，finish输出0
0
x x x x x x x x 0
0

## Slide 22: 8位并行－串行转换器（4）
0
0
x x x x x x x 0 1
有启动命令时,S_L为一个周期的正脉冲。
在S_L端为逻辑0时，移位寄存器开始左移，移入的Q0为1，原来的Q0的“0”移到Q1，finish依然输出0

## Slide 23: 8位并行－串行转换器（5）
0
0
x 0 1 1 1 1 1 1 1
有启动命令时,S_L为一个周期的正脉冲。
移位即将完成时，最低位数据移动到Q8，Q7为0，finish依然输出0

## Slide 24: 8位并行－串行转换器（6）
0
1
0 1 1 1 1 1 1 1 1
有启动命令时,S_L为一个周期的正脉冲。
转换完成时，Q7-Q0全部为1，finish输出1，标志转换结束

## Slide 25: 16位LED驱动模块
构造16位并行-串行转换器
SW[15]拨动一次，产生脉冲宽度为1个周期的信号S_L
  如何产生？结合实验12考虑
采用门控时钟方式给LED_CLK提供时钟：
  assign LED_CLK = clk | finish

## Slide 26: 接口说明：主板七段数码管
实验板上，8个74LS164A的并行输出控制8个7段数码管的段码
共阳7段数码管
串行移入8个数码管的8位段码，共64位数据
SEG7
SEG6
SEG5
SEG4
SEG3
SEG2
SEG1
SEG0
移位方向

## Slide 27: 引脚约束：主板七段数码管
SEGCLK : PACKAGE_PIN = M24, IOSTANDARD = LVCMOS33;
SEGCLR : PACKAGE_PIN = M20, IOSTANDARD = LVCMOS33;
SEGDT : PACKAGE_PIN = L24, IOSTANDARD = LVCMOS33;
SEGEN : PACKAGE_PIN = R18, IOSTANDARD = LVCMOS33;
SEGCLK：8位七段数码管模块的时钟，上升沿触发移位
SEGCLR：清零，所有段亮，低电平有效
SEGDT：串行移位数据输入，0亮
SEGEN： 8位七段数码管模块总控开关，1为使能
用SEGCLR和SEGDT按顺序SEG7_DP，SEG7_g，SEG7_f，……，SEG0_b，SEG0_a串行移入64位数据

## Slide 28: 8位数码管驱动模块
主板上8位数码管显示采用的是静态显示，不是动态扫描方式
  实验板上用8个74LV164A构成64位串-并转换模块，并行输出控制8个7段数码管
  通过SEGCLR和SEGDT串行接收8个数码管*8段码，共计64位数据，移位先后顺序为SEG7_DP，SEG7_g，SEG7_f，……，SEG0_b，SEG0_a
  数码管共阳接法，段码为0时对应段亮
参考16位LED驱动模块，扩展设计8位数码管驱动模块
注意发送完成后停止时钟

## Slide 29: 实验内容与步骤
任务1：设计8位带并行输入的左移移位寄存器
任务2：设计主板16位LED驱动模块
任务3：设计主板8位数码管驱动模块

## Slide 30: 设计8位带并行输入的左移移位寄存器
新建工程shfit_reg8b
用结构化描述设计
进行波形仿真

## Slide 31: 仿真波形示例

## Slide 32: 实验内容与步骤
任务1：设计8位带并行输入的左移移位寄存器
任务2：设计主板16位LED驱动模块
任务3：设计主板8位数码管驱动模块

## Slide 33: 采用Digital设计电路并仿真
在Digital中绘制shfit_reg8b、 shfit_reg9b模块原理图

## Slide 34: 设计主板16位LED驱动模块
新建工程LEDP2S，采用行为描述设计
  简化实验12任务一的电路，设计4个可设自增的4位寄存器，汇总成总线num[15:0]，显示在小实验板的4位七段数码管上
  利用1个shfit_reg8b模块和1个shfit_reg9b模块，设计16位LED驱动模块LED_DRV
  自行设计激励代码，对驱动模块进行仿真

## Slide 35: 设计主板16位LED驱动模块（2）
仿真验证要求
  参考实验12修改代码，减少去抖、扫描显示等模块中的延时等待时间
  将Top模块中的num总线显示出来，以16进制显示
  操作BTNX4Y0到BTNX4Y4，将4个寄存器初值设为4321h，拨动SW[15]启动移位，观察LED_CLK和LED_DO的输出

## Slide 36: 设计主板16位LED驱动模块（3）
下载验证
  用BTNX4Y0到BTNX4Y4作为自增按键，设置4位七段数码管的初值
  用SW[15]控制将4位七段数码管的数据输出到LED灯
  LED灯显示应清晰稳定，没有残影
  LED灯的高低位顺序要与数码管显示顺序匹配，0为暗，1为亮

## Slide 37: 实验内容与步骤
任务1：设计8位带并行输入的左移移位寄存器
任务2：设计主板16位LED驱动模块
任务3：设计主板8位数码管驱动模块

## Slide 38: 设计主板8位数码管驱动模块
新建工程SEGP2S，采用行为描述设计
  利用实验12任务一的电路，设计8个可自增的4位寄存器，接入总线num[31:0]
  调用8个MyMC14495模块进行段码译码
  利用7个shfit_reg8b模块和1个shfit_reg9b模块，设计主板8位数码管驱动模块SEG_DRV
  自行设计激励代码，对驱动模块进行仿真

## Slide 39: 设计主板8位数码管驱动模块（2）
仿真验证要求
  将Top模块中的num总线显示出来，以16进制显示
  操作SW[7:0]，将8个寄存器初值设为学号后8位，拨动SW[15]启动移位，观察SEGCLK和SEGDT的输出

## Slide 40: 设计主板8位数码管驱动模块（3）
下载验证
  可以拨动8个开关SW[7:0]来修改每个数码管的数值
  将主板七段数码管设成显示学号后8位
  数码管显示应清晰稳定，没有残影

## Slide 41
Thank You !