## Slide 1: 数字逻辑设计实验
董亚波
dongyb@zju.edu.cn
实验13、计数器、定时器设计与应用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握同步四位二进制计数器74LS161的工作原理和设计方法
掌握时钟/定时器的工作原理与设计方法

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx Vivado和Digital的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：采用行为描述设计同步四位二进制计数器74LS161
任务2：基于74LS161设计时钟应用

## Slide 6: 实验原理
同步四位二进制计数器74LS161
时钟应用设计

## Slide 7: 同步四位二进制计数器74LS161
74LS161是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器
可灵活运用在各种数字电路，实现分频器等很多重要的功能

## Slide 8: 74LS161功能描述
状态输出
并行输入
CP输入
异步清零端CR
同步加载端LD
使能端CTP、CTT
进位输出端CO

## Slide 9: 74LS161功能表
同步并行加载
异步清0功能最优先
CP上升沿有效
CO= Q3 Q2 Q1 Q0 CTT

## Slide 10: 74LS161时序图

## Slide 11: 异步清零的verilog代码写法
always@(posedge clk or negedge rst ) begin if(!rst) out <= 0; else begin …… end end

## Slide 12: 实现十进制计数器
利用与非门判断终止状态1010
实现十进制计数 （0000到1001）
改变与非门的输入信号 ，可以实现其它进制计数。
改变与非门输出信号的功能和输入信号，可以实现同步加载

## Slide 13: 实现16×16进制计数器
低位片
高位片
在计到1111以前，CO1＝0，高位片保持原状态不变
在计到1111时，CO1＝1，高位片在下一个CP加一

## Slide 14: 实现50进制计数器
0010
0011
实现从0000 0000到0011 0001的50进制计数器
十进制数50对应的二进制数为0011 0010

## Slide 15: 数字时钟
设计一个数字钟，使用74LS161模块，设计60进制和24进制计数器，实现24小时内时间的实时显示。
数字钟的初值通过计数器同步置位的方式实现，默认加载23:58:30。选择大实验板上的6个数码管显示，前两位显示小时的十位和个位，中间两位显示分钟的十位和个位，最后两位显示秒的十位和个位。

## Slide 16: 实验内容与步骤
任务1：采用行为描述设计同步四位二进制计数器74LS161
任务2：基于74LS161设计时钟应用

## Slide 17: 设计同步四位二进制计数器74LS161
新建工程My74LS161
用行为描述设计
  CR是异步清零，低电平有效
  LD是同步置位，低电平有效

## Slide 18: 激励代码
initial begin
CR = 0;
D = 0;
CTP = 0;
CTT = 0;
Ld = 0;
#100;
CR = 1;
Ld = 1;
D = 4'b1100;
CTT = 0;
CTP = 0;
#30 CR = 0;
#20 CR = 1;
#10 Ld = 0;
#30 CTT = 1;
CTP = 1;
#10 Ld = 1;
#510;
CR = 0;
#20 CR = 1;
#500;
end

## Slide 19: 行为仿真波形示例

## Slide 20: 基于74LS161设计时钟应用
新建工程MyClock
用行为描述设计，并进行仿真验证
  调用My74LS161，设计时、分、秒计数器
  调用分频模块，每128个clk产生1个秒计数脉冲
  调用实验13的8位数码管显示模块，在8位数码管上从左到右显示两位00、时、分、秒
  将SW[15]拨到1，初始化时钟为23:58:30
  控制clk周期宽度和仿真时长，仿真到时钟输出00:00:02
  在仿真中中将8位数码管显示模块的输入数据加入仿真波形进行观察
  同时输出SEGCLK和SEGDT，观察是否有正确输出

## Slide 21: 下载验证要求
下载验证
  将秒计数脉冲改成100ms周期
  下载验证，要求时分秒计数值自动更新，显示清晰无残影

## Slide 22
Thank You !