## Slide 1: 数字逻辑设计实验
董亚波
dongyb@zju.edu.cn
实验10、同步时序电路设计

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握典型同步时序电路的工作原理和设计方法
掌握时序电路的激励函数、状态图、状态方程的运用
掌握用Verilog进行有限状态机的设计、调试、仿真
掌握用FPGA实现时序电路功能

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx Vivado和Digital的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：原理图方式设计4位同步二进制计数器
任务2：以Verilog行为描述方式设计16位可逆二进制同步计数器

## Slide 6: 实验原理
4位二进制同步计数器
4位可逆二进制同步计数器
分频器

## Slide 7: 4位二进制同步计数器（1）
DD | QC QD |  |  |  | 
QA QB |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 | 1 |  |  | 1
 | 01 | 1 |  |  | 1
 | 11 | 1 |  |  | 1
 | 10 | 1 |  |  | 1
根据D触发器原理，在clk作用下Q = D，4位计数器的Q和D关系如左表
 | QA | QB | QC | QD | DA | DB | DC | DD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 8: 4位二进制同步计数器（2）
DC | QC QD |  |  |  | 
QAQB |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 |  | 1 |  | 1
 | 01 |  | 1 |  | 1
 | 11 |  | 1 |  | 1
 | 10 |  | 1 |  | 1
 | QA | QB | QC | QD | DA | DB | DC | DD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 9: 4位二进制同步计数器（3）
DB | QC QD |  |  |  | 
QA QB |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 |  |  | 1 | 
 | 01 | 1 | 1 |  | 1
 | 11 | 1 | 1 |  | 1
 | 10 |  |  | 1 | 
 | QA | QB | QC | QD | DA | DB | DC | DD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 10: 4位二进制同步计数器（4）
 | QA | QB | QC | QD | DA | DB | DC | DD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DA | QC QD |  |  |  | 
QA QB |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 |  |  |  | 
 | 01 |  |  | 1 | 
 | 11 | 1 | 1 |  | 1
 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11: 4位二进制同步计数器（5）
激励函数
进位RC的输出函数
 | QA | QB | QC | QD | DA | DB | DC | DD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 12: 4位二进制同步计数器（6）

## Slide 13: 4位二进制同步计数器（7）
module counter_4bit(clk, Qd, Qc, Qb, Qa, Rc);
  input wire clk;
  output wire Qd, Qc, Qb, Qa, Rc;
  wire Nor_nQd_nQc, Nor_nQd_nQc_nQb;
  FD FD_D(.C(clk), .D(Dd), .Q(Qd)),
  FD_C(.C(clk), .D(Dc), .Q(Qc)),
  FD_B(.C(clk), .D(Db), .Q(Qb)),
  FD_A(.C(clk), .D(Da), .Q(Qa));
  defparam FD_D.INIT = 1'b0, FD_C.INIT = 1'b0;
  defparam FD_B.INIT = 1'b0, FD_A.INIT = 1'b0;
  INV nQd_L(.I(Qd), .O(nQd)), nQc_L(.I(Qc), .O(nQc)),
  nQb_L(.I(Qb), .O(nQb)), nQa_L(.I(Qa), .O(nQa));
  assign Dd = nQd;
  DNOR2 Dc_L(.I0(Qd), .I1(nQc), .O(Dc)),
  Db_L(.I0(Nor_nQd_nQc), .I1(nQb), .O(Db)),
  Da_L(.I0(Nor_nQd_nQc_nQb), .I1(nQa), .O(Da));
  NOR4 Rc_L(.I0(nQd), .I1(nQc), .I2(nQb), .I3(nQa), .O(Rc));
  NOR2 Nor_nQd_nQc_L (.I0(nQd), .I1(nQc), .O(Nor_nQd_nQc));
  NOR3 Nor_nQd_nQc_nQb_L(.I0(nQd), .I1(nQc), .I2(nQb), .O(Nor_nQd_nQc_nQb));
endmodule

## Slide 14: 4位二进制同步计数器仿真

## Slide 15: 可逆二进制同步计数器（1）
可逆二进制同步计数器通过控制端S选择正向或者反向计数
  S = 1时，正向计数
  S = 0时，反向计数。各触发器逻辑表达式如下式

## Slide 16: 可逆二进制同步计数器（2）
可逆二进制4位同步计数器的行为描述
module RevCounter_4bit(clk, s, cnt, Rc);
input wire clk, s;
output reg [3:0] cnt;
output wire Rc;
initial cnt = 0;
assign Rc = (~s & (~|cnt)) | (s & (&cnt));
always @ (posedge clk) begin
if (s)
cnt <= cnt + 1’b1;
else
cnt <= cnt – 1’b1;
end
endmodule

## Slide 17: 秒计数器设计
100MHz信号通过50,000,000次分频后，得到1Hz的秒脉冲方波，作为计数器的脉冲输入
module counter_1s(clk, clk_1s);
input wire clk;
output reg clk_1s;
reg [31:0] cnt;
initial clk_1s = 0;
always @ (posedge clk) begin
if (cnt < 50_000_000) begin
cnt <= cnt + 1’b1;
end else begin
cnt <= 0;
clk_1s <= ~clk_1s;
end
end
endmodule

## Slide 18: 实验内容与步骤
任务1：原理图方式设计4位同步二进制计数器
任务2：以Verilog行为描述方式设计16位可逆二进制同步计数器

## Slide 19: 设计4位同步二进制计数器（1）
在Digital里新建Counter4b原理图，用原理图方式进行设计，并设计测试用例进行仿真
导出Counter4b.v

## Slide 20: 设计4位同步二进制计数器（2）
在Vivado中新建工程MyCounter
加入Counter4b.v
设计仿真波形文件进行行为仿真

## Slide 21: 仿真波形图示例

## Slide 22: 设计4位同步二进制计数器（3）
新建counter_1s.v源文件，输出秒时钟
采用Verilog行为描述方法设计
新建top.v源文件，用行为描述进行设计
功能：
  输入为clk（100MHZ）时钟
  实例化1个4位二进制计数器
  每秒自增1
  计数器输出值显示在4位数码管的最低位上
  RC显示在LED[0]灯上

## Slide 23: 设计4位同步二进制计数器（4）
设计top文件的仿真波形代码，进行行为仿真，在实验报告中提供工程模块层次结构、仿真代码、仿真波形，并对波形进行解释
  仿真时需要修改counter_1s模块的计数时间

## Slide 24: 设计16位可逆同步二进制计数器（1）
新建工程myRevCounter
新建源文件，设计16位可逆同步二进制计数器
  类型是Verilog
  文件名称用RevCounter
  采用行为描述方式进行设计
波形仿真（要求仿真出Rc在正向计数进位和反向计数借位的输出波形）

## Slide 25: 仿真波形图示例

## Slide 26: 设计16位可逆同步二进制计数器（2）
新建源文件，设计100ms时钟
  类型是Verilog
  文件名称用clk_100ms
  采用Verilog行为描述

## Slide 27: 设计16位可逆同步二进制计数器（3）
新建顶层模块Top
Top模块的输入为clk（100MHZ）时钟
RevCounter模块的时钟输入为100ms时钟
用sw[0]控制自增/自减1（每0.1秒）
计数结果显示在4位数码管上
Rc状态用LED灯来显示
下载运行
  拍视频记录正向、反向计数过零点的情况，在实验报告里截图显示两个Rc为1的时刻

## Slide 28
Thank You !