## Slide 1: 数字逻辑设计实验
董亚波
dongyb@zju.edu.cn
实验11、寄存器和寄存器传输设计

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握寄存器传输电路的工作原理
掌握寄存器传输电路的设计方法
掌握ALU和寄存器传输电路的综合应用

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx Vivado和Digital的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验原理
寄存器
寄存器传输
基于多路选择器总线的寄存器传输
寄存器传输应用设计

## Slide 6: 寄存器
一组二进制存储单元
一个寄存器可以用于存储一列二进制值，通常用于进行简单数据存储、移动和处理等操作
能存储信息并保存多个时钟周期，能用信号来控制“保存”或“加载”信息

## Slide 7: 采用门控时钟的寄存器
如果Load信号为1，允许时钟信号通过，如果为0则阻止时钟信号通过
例如： 对于上升沿触发的边沿触发器或负向脉冲触发的主从触发器：
Clock
Load
Gated Clock = Clock + Load
触发器
Gated Clock

## Slide 8: 采用Load控制反馈的寄存器
C
D
Q
C
D
Q
Clock
In0
In1
A1
A0
Y1
Y0
Load
2-to-1 Multiplexers
进行有选择地加载寄存器的更可靠方法是：
  保证时钟的连续性，且
  选择性地使用加载控制来改变寄存器的内容

## Slide 9: 采用Load控制反馈的寄存器
进行有选择地加载寄存器的更可靠方法是：
  保证时钟的连续性，且
  选择性地使用加载控制来改变寄存器的内容
……
reg [3:0] OUT;
initial OUT = 4'b0000;
always @ (posedge clk) begin
if (Load) OUT <= IN;
end
……

## Slide 10: 寄存器传输
寄存器传输：寄存器中数据的传输和处理
三个基本单元：寄存器组、操作、操作控制
基本操作:加载、计数、移位、加法、按位操作等
控制单元
数据通路
控制信号
状态信号
控制输出
数据输入
数据输出
控制输入

## Slide 11: 采用寄存器传输原理的计数器
功能：BTN[3]按一次，计一次数
Load控制模块——在去抖后的BTN[3]的上升沿产生1个时钟周期宽度的Load信号
自增/自减器可以用4位加减法器实现
功能：
  BTN[3]：计数
  SW[0]：向上/下计数
  SW[15]：寄存器清零
为什么要加它？
assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A1: 4'b0000;

## Slide 12: 采用寄存器传输原理的计数器
module Load_Gen(
input wire clk,
input wire clk_1ms,
input wire btn_in,
output reg Load_out
);
initial Load_out = 0;
wire btn_out;
reg old_btn;
pbdebounce p0(clk_1ms, btn_in, btn_out);
always@(posedge clk) begin
if ((old_btn == 1'b0) && (btn_out == 1'b1)) //btn出现上升沿
Load_out <= 1'b1;
else
Load_out <= 1'b0;
end
always@(posedge clk) begin //保存上一个周期btn的状态
old_btn <= btn_out;
end
endmodule
clk
btn_in
Load_out

## Slide 13: 基于多路选择器总线的寄存器传输
由一个多路选择器驱动的总线可以降低硬件开销
这个结构不能实现多个寄存器相互之间的并行传输操作
L0
n
n
MUX
S1 S0
0
1
n
2
S0
S1
L1
L2
n
R0
Load
n
R1
Load
n
R2
Load
n

## Slide 14: 基于多路选择器总线的寄存器传输
BTN[3],[2],[1]：更新A、B、C寄存器，更新的值由SW[15]和SW[0]、SW[1]决定
SW[15]=0：通过向上/向下计数修改寄存器A、B，对C清零
SW[15]=1：A、B、C寄存器之间相互传输，源寄存器由SW[8:7]确定
可以用模块Mux4to1b4

## Slide 15: 寄存器传输应用设计
功能：在上一个任务基础上，可以用A与B的ALU计算结果初始化C
SW[15]=0：初始化寄存器A、B，ALU运算输出修改继寄存器C
SW[15]=1：A、B、C寄存器之间相互传输
用实验9的MyALU模块

## Slide 16: 实验内容与步骤
任务1：采用寄存器传输原理设计计数器
任务2：基于多路选择器总线的寄存器传输
任务3：基于ALU的数据传输应用设计

## Slide 17: 任务1：采用寄存器传输原理设计计数器
计数器主要功能
  BTN[3]：按一次，计一次数
  SW[0]：为1时向上计数，为0时向下计数
  SW[15]：为1时寄存器清零
  4位数码管从左到右分别显示寄存器值A，自增后的A1，寄存器A的数据输入端A_IN，0

## Slide 18: 任务1：采用寄存器传输原理设计计数器
根据P11的原理框图，任务1的Top Module参考代码如下：
wire [3:0] Load_A, Co;
wire [3:0] A, A_IN, A1;
wire [31:0] clk_div;
wire [15:0] num;
assign num = {A, A1, A_IN, 4'b0000};
MyRegister4b RegA(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A), .OUT(A));
Load_Gen m0(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(BTN[3]),
.Load_out(Load_A)); //寄存器A的Load信号
clkdiv m3(.clk(clk), .rst(1'b0), .clk_div(clk_div));
AddSub4b m4(.A(A), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]), .S(A1));//自增/自减逻辑
assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A1: 4'b0000; //2选1多路复用器，复位寄存器初值
DispNum m8(.scan(clk_div[18:17]), .HEXS(num), .LES(4'b0), .point(4'b0), .AN(AN), .SEGMENT(SEGMENT));
……
完成任务1工程设计

## Slide 19: 任务1：采用寄存器传输原理设计计数器
A
A1
A_IN

## Slide 20: 任务1：采用寄存器传输原理设计计数器
完成任务一Top文件的仿真
  修改P12页Load_Gen模块代码
    注释按键去抖模块： pbdebounce p0(...)
    增加assign btn_out = btn_in;
  参考实验8&9,修改Top模块中存在大延迟的信号

## Slide 21: 任务1：采用寄存器传输原理设计计数器
任务一仿真波形要求：完成以下操作过程
  SW[15]拨到1， BTN[3]按1次，寄存器A清零
  SW[15]拨到0，SW[0]拨到0，BTN[3]按1次，寄存器A加1
  BTN[3]再按1次，A寄存器再加1
  SW[0]拨到1，BTN[3]按3次，A寄存器累积减3
  从被仿真的top模块里拖出num信号到仿真波形中，重新仿真后观察num总线输出结果，结合AN和SEGMENT信号，验证A、A1、A_IN的变化过程是否符合预期

## Slide 22: 任务1：采用寄存器传输原理设计计数器
下载运行进行检查验收
  验证寄存器的设置0初值功能
  验证寄存器自增、自减功能
由于采用寄存器传输方式进行计数，而不是把BTN按键输入直接作为时钟，因此xdf文件里不再需要对BTN引脚设置“set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE…”

## Slide 23: 任务2：基于多路选择器总线的寄存器传输
参照P14页原理框图，实现任务2代码
要求4位数码管从左到右分别显示A、B、C和多路选择器总线值Bus
参照任务1仿真方法，对任务2的Top Module进行仿真

## Slide 24: 仿真验证要求
任务2仿真验证操作过程：
  控制SW[15]、SW[0]，按BTN[3],把A寄存器初始化到0
  控制SW[15]、SW[0]，按BTN[3],把A寄存器加到3
  类似控制方法，把B寄存器减到E
  控制SW[15]、SW[8:7]，按BTN[1]，把A寄存器值传递给C寄存器
  类似操作，把B寄存器传递给A寄存器
  在上述过程中观察仿真波形里num总线输出结果，结合AN和SEGMENT信号，验证A、B、C、Bus的变化过程是否符合预期

## Slide 25: 任务3：基于ALU的数据传输应用设计
在任务2基础上根据P15页原理框图实现
下载运行进行检查验收
  验证A、B、C寄存器的设置初值功能
  验证A、B寄存器的自增、自减功能
  验证ALU运算功能
  验证寄存器传输功能
  4位数码管从左到右显示A、B、C、Bus

## Slide 26: 下载验证要求
任务3下载验证操作过程：
  控制SW[15]、SW[0]，按BTN[3],把A寄存器初始化到0
  控制SW[15]、SW[0]，按BTN[3],把A寄存器加到3
  类似控制方法，把B寄存器减到E
  SW[6:5]置为01，控制SW[15]和BTN[1]，把C寄存器初始化成A-B
  控制SW[15]、SW[8:7]，按BTN[3]，把C寄存器值传递给A寄存器
  类似操作，把B寄存器值传递给C寄存器
  在上述过程中观察4位数码管的显示结果是否符合要求

## Slide 27
Thank You !